文件编号:

版    本:

亚琛联合科技（天津）有限公司

突发环境事件应急预案

亚琛联合科技（天津）有限公司

2020年5月

发布令

公司全体同仁：

为贯彻以人为本，预防为主的方针，提高公司应对突发事件和险情的处置能力，提升公司应急管理水平，保证员工生命财产安全，保护生态环境和资源，依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《国家突发公共事件总体应急预案》、《国家突发环境事件应急预案》、《天津市突发公共事件总体应急预案》、《天津市环保局突发环境事件应急预案》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品名录》、《国家危险废物名录》等法律、法规，本公司特制定了突发环境事件应急预案。

公司突发环境事件应急预案是公司应急管理工作纲领性文件，明确了公司应急机构及职责，建立了应急指挥系统及应急响应程序，是指导应急管理工作指南，各部门要认真贯彻和学习，确保公司应急管理工作得到有效落实。

总经理：

年   月   日

目录

1总则	1

1.1编制目的	1

1.2编制依据	1

1.3适用范围	4

1.4工作原则	4

1.5应急预案体系	5

2基本情况	6

2.1公司基本情况	6

2.2危险化学品和危险废物基本情况	8

2.3周边环境状况及环境保护目标	8

3环境风险源辨识与风险评估	11

3.1环境风险源辨识	11

3.2环境风险评估	12

4组织机构及职责	13

4.1组织体系及相关机构职责	13

4.2指挥机构的主要职责	13

4.3应急设施和物资	17

5信息报告与通报	17

5.1内部报告	17

5.2外部报告	20

6预警与应急处置	22

6.1预警监控	22

6.2分机响应机制	23

6.3现场应急措施	27

6.4应急设施及应急物资的启用程序	32

6.5抢险、处置及控制措施	32

6.6人员紧急疏散、撤离	33

6.7大气类突发环境事件的应急措施	36

6.8水环境突发环境事件的应急措施	37

6.9应急监测	37

6.10应急终止	39

7后期处置	40

7.1现场恢复	40

7.2环境恢复	41

7.3善后赔偿	41

8保障措施	41

8.1通信与信息保障	41

8.2应急队伍保障	42

8.3应急物资装备保障	42

8.4经费保障	42

9培训与演练	43

9.1应急培训	43

9.2演练	43

10奖惩	45

11预案的评审、发布和更新	45

11.1预案的评审	45

11.2预案的发布及更新	45

12预案实施和生效日期	47

13附图	48

# 1总则

## 1.1编制目的

为有效应对突发环境事件，建立健全本单位环境污染事件应急机制，提高本公司员工应对突发环境事件的能力，通过本预案的实施，对可能发生的隐患进行有效管理和控制，能在发生事故后迅速、准确、有条不紊的开展应急处置，把损失和危害减少到最低程度。规范事发后的应对工作，提高事件应对能力，避免或减轻事件影响，加强与政府应对工作衔接，通过本预案的编制，明确在事故发生后，企业与政府在指挥、措施、程序等方面的有机衔接，并将有助于环保部门收集信息，服务于政府环境应急预案的编修。

按照《突发事件应急预案管理办法》的规定，本预案不仅要在突发环境事件发生时起到有效的应对作用，还要在事件发生之前起到预警作用，事件发生之后可以延伸至环境恢复。加强企业与政府应对衔接，实行企业环境应急预案备案管理，其中一个重要作用是环保部门收集信息，服务于政府环境应急预案编修；另外，本企业环境应急预案应该在指挥、措施、程序等方面留有“接口”，与政府预案有机衔接。

## 1.2编制依据

### 1.2.1法律法规

- 《中华人民共和国环境保护法》（中国人民共和国主席令〔2014〕9号）（2015年1月1日施行）；

- 《中华人民共和国突发事件应对法》（中国人民共和国主席令〔2007〕69号）（2007年11月1日施行）；

- 《中华人民共和国安全生产法》（2014年12月1日施行）；

- 《中华人民共和国消防法》（2019年4月23日修订并实施）；

- 《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日施行）；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2005年4月1日施行，2016年修订）；

- 《国务院关于加强环境保护重点工作意见》（国发〔2011〕35号）；

- 《危险化学品安全管理条例》（2013年12月7日修订并施行）；

- 《危险化学品生产单位安全生产许可证实施办法》（安全监管总局令第45号，2013年3月1日施行）；

- 《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（安全监管总局令第45号，2012年4月1日施行）；

- 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

- 《危险化学品环境管理登记办法》（环境保护部令第22号）；

- 《废弃危险化学品污染环境防治办法》（国家环保总局令〔2005〕27号）；

- 《危险化学品名录》（2015版）；

- 《化学品环境风险防控“十二五”规划》（环发〔2013〕20号）；

- 《国家危险废物名录》（2016版）；

- 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）；

- 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）；

- 《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令第17号）；

- 《突发环境事件调查处理办法》（环保部令第32号）；

- 《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发〔2010〕113号）；

- 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）；

- 《突发事件应急预案管理办法》（国办发〔2013〕101号）；

- 《国家突发环境亊件应急预案》（国办函〔2014〕119号）；

- 《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令〔2015〕34号）；

- 《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ 589-2010）；

- 《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）；

- 《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》（环境保护部公告2016年第74号）；

- 《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）；

- 《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）》（环办应急〔2018〕8号）；

- 《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》环办〔2014〕34号；

- 《天津市突发公众事件总体应急预案》（津政发〔2013〕3号）；

- 《天津市环保局突发环境事件应急预案》；

- 其他相关的法律、法规和规章等。

### 1.2.2其他文件

- 《亚琛联合科技（天津）有限公司零部件加工与设备制造项目环境影响报告表》，河北尚诺环境科技有限公司，2018年8月；

- 《亚琛联合科技（天津）有限公司零部件加工与设备制造项目环境影响报告表》的批复，津开环评【2018】105号，2018年9月；

- 《亚琛联合科技（天津）有限公司零部件加工与设备制造项目竣工环境保护验收监测报告》及专家意见；

- 企业提供的其他资料。

## 1.3适用范围

本预案适用主体：本预案适用于我公司职权范围内发生的各类突发环境事件，或周边区域发生的可能危及本公司或请求支援的环境突发事件的应对工作。本预案不包含辐射应急预案及重污染天气应急预案。本预案事件类别：润滑油泄漏及其遇明火及其他火源引发火灾；等；工作内容：包括预警、处置、监测等。

## 1.4工作原则

- 救人第一，以人为本：在人员生命、健康受到威胁的时候，要本着“救人第一”的原则，最大程度地保障企业人员和周边群众健康和生命安全。

- 环境优先，先期处置，防止危害扩大：发生突发环境事件之后，要救环境优先于救财物，迅速有效采取先期处置，尽量消除或减轻突发环境事件的影响。

- 快速响应，科学应对：突发环境事件的发生具有很强的突发性，按照分级响应的原则快速、科学地启动相应的应急预案，做好先期处置工作，防止突发环境事件危害扩大。

- 应急工作与岗位职责有效结合：根据企业环境风险源分布，科学地将各突发环境事件应急任务落实到具体工作岗位与负责人。

## 1.5应急预案体系

### 1.5.1内部衔接

公司内部的预案体系包括《突发环境事件应急预案》和《安全生产事故综合应急预案》。突发环境事件应急预案旨在有针对性地提出各类事件情景下的污染防控措施，安全生产事故综合应急预案旨在提出防范和控制安全事故风险的措施。当发生安全事故如火灾时启动生产事故应急预案，火灾引起次生环境污染时，要启动突发环境事件应急预案来处理。即安全事故发生时可能导致环境污染时，启动突发环境事件应急预案，预案之间互相关联，相互衔接。

### 1.5.2外部衔接

本企业应急预案属于《天津市突发环境事件应急预案》和《天津经济技术开发区生态环境局突发环境事件应急处理程序》构成体系的组成部分，是《天津市突发环境事件应急预案》和《天津经济技术开发区突发环境事件应急预案》在企业层面上的具体体现。

本企业在事故超出内部处理能力及本预案范围时，由上级单位介入亚琛联合科技（天津）有限公司突发环境事件应急预案，企业内部各应急组织机构无条件听从调配，按照要求和能力配置应急救援人员、队伍、装备、物资等，与外部相关部门共享区域应急资源，提高共同应对突发环境事件的能力和水平。

图1.5-1 突发事件应急预案体系衔接图

# 2基本情况

## 2.1公司基本情况

公司名称：亚琛联合科技（天津）有限公司

公司所在地：天津开发区第九大街80号丰华园，租赁二期4号厂房，厂房北侧为第九大街，南侧为佳仕传动科技（天津）有限公司，西侧为泊姆克（天津）流体动力制造有限公司，东侧为三叶科技（天津）有限公司。

中心纬度：117°7180'E，39°0524'N

组织机构代码：91120116MA069EEH85

法定代表人：李俐群

所属行业类别：金属切削机床制造 C3421

建厂日期：租用丰华园二期4号现有厂房

最新改扩建日期：无

企业规模：小型企业

用地面积：1400m2

从业人员：15人

联系人：杨雨欣

联系电话：15522089965

亚琛联合科技（天津）有限公司环评、批复及验收情况见下表。

表2.1-1 本公司环评、批复及验收情况一览表

| 环评 | 批复 | 建设与验收情况 |
| --- | --- | --- |
| 《亚琛联合科技（天津）有限公司零部件加工与设备制造项目环境影响报告表》 | 津开环评【2018】105号 | 已建设完成并通过验收 |

图2.1-1 企业周边情况示意图

## 2.2危险化学品和危险废物基本情况

### 2.2.1危险化学品基本情况

本公司不属于化学品生产单位，产品不涉及化学品。在生产过程中涉及的风险物质主要为废切削液、废润滑油。

### 2.2.2危险废物基本情况

本公司产生的主要危险废物为废切削液、废润滑油由相应废桶收集暂存于危废间，委托天津滨海合佳威立雅环境服务有限公司处理。

表2.2-1 委托运输公司及危险废物处置公司一览表

| 公司名称 | 联系电话 | 联系人 | 公司地址 | 货品名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险废物运输公司 | 天津滨海合佳威立雅环境服务有限公司 | 022-28569805 | 曹晓光 | 天津开发区南港工业区创新路以北、规划路以西 | 废润滑油、废切削液、含油抹布 |
| 危险废物处置 |  |  |  |  |  |

### 2.2.3风险物质基本情况

根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）中突发环境事件风险物质及临界量清单，本公司环境风险物质具体见下表。

表2.2-2 本公司涉及风险物质一览表

| 序号 | 名称 | 存储位置 | 风险物质类别 | 风险物质最大存储量（t） | 临界量（t） | 环境风险单元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废润滑油 | 危废间 | 涉气、涉水 | 0.005 | 2500 | 危废间 |
| 2 | 废切削液 | 危废间 | 涉水 | 0.05 | 2500 | 危废间 |

## 2.3周边环境状况及环境保护目标

本公司周边500m内主要工业企业情况分布见下表。

表2.3-1 半径500m范围内的工业企业分布情况

| 序号 | 敏感目标 | 方位 | 距离（m） | 规模（人） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泊姆克天津流体动力制造有限公司 | 西侧 | 22 | 21 |
| 2 | 三叶科技（天津）有限公司 | 东侧 | 24 | 30 |
| 3 | 天津威尔德克自动化科技有限公司 | 东南 | 80 | 80 |
| 4 | 巴特勒（天津）有限公司 | 东南 | 140 | 225 |
| 5 | 贻东园仓储 | 西侧 | 390 | 50 |
| 6 | 天津丰通大塚纤维有限公司 | 西侧 | 305 | 47 |
| 7 | 物业管理处 | 西南 | 205 | 20 |
| 8 | 大鸟（天津）科技发展有限公司 | 西南 | 155 | 40 |
| 9 | 双一力（天津）新能源股份有限公司 | 西南 | 110 | 26 |
| 10 | 施普特科技材料（天津）有限公司 | 西南 | 85 | 164 |
| 11 | 佳仕传动科技（天津）有限公司 | 西南 | 84 | 62 |
| 12 | 易尔速机器人 | 南侧 | 86 | 35 |
| 13 | 美克天美公寓 | 西南 | 280 | 500 |
| 14 | 开发区公安消防支队八大街中队 | 东南 | 400 | 80 |
| 15 | 天津开发区精锐精密模具有限公司 | 西北 | 80 | 44 |
| 16 | 天津磐石伟业电力科技发展有限公司 | 西北 | 135 | 42 |
| 17 | 欧玛执行器（天津）有限公司 | 西北 | 220 | 130 |
| 18 | 邦迪汽车系统有限公司（天津）分公司 | 西北 | 300 | 150 |
| 19 | 天津一汽丰田汽车有限公司 | 东北 | 85 | 700 |
| 20 | 天津嘉超汽车用品销售有限公司 | 西北 | 350 | 70 |
| 21 | 登士柏西诺德 | 西北 | 440 | 20 |
| 22 | 天津飞翼击剑俱乐部 | 西北 | 410 | 25 |
| 合计 | 2561 |

本公司5km范围内主要环境保护目标见下表。

表2.3-1 半径5km范围内大气环境风险受体情况

| 序号 | 敏感目标 | 备注 | 方位 | 距厂界距离（m） | 规模（人） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泰达公园附近生活区 | 住宅 | 西南 | 1640 | 16000 |
| 2 | 联发第五街 | 住宅 | 东南 | 1700 | 2800 |
| 3 | 万科清水蓝湾 | 住宅 | 东南 | 2170 | 1400 |
| 4 | 清水港湾 | 住宅 | 东南 | 2410 | 1200 |
| 5 | 君景湾 | 住宅 | 东南 | 2920 | 1000 |
| 6 | 清兰园 | 住宅 | 西北 | 3670 | 900 |
| 7 | 清竹园 | 住宅 | 西北 | 3990 | 1600 |
| 8 | 清梅园 | 住宅 | 西北 | 3640 | 1000 |
| 9 | 天津科技大学 | 学校 | 西北 | 3360 | 4000 |
| 10 | 融创君澜 | 住宅 | 西北 | 4860 | 1500 |
| 11 | 融创御澜 | 住宅 | 西北 | 4720 | 1300 |
| 12 | 新塘商务园及福地商务园 | 住宅 | 西北 | 4490 | 1600 |
| 13 | 富锦家园 | 住宅 | 西北 | 4360 | 400 |
| 14 | 荣御名邸、尊御名邸 | 住宅 | 西北 | 4660 | 3500 |
| 15 | 听海蓝珊苑 | 住宅 | 北 | 5150 | 1800 |
| 16 | 滨海新区公安局 | 政府 | 东北 | 1470 | 300 |
| 合计 | 40300 |

大气环境风险受体分布见风险评估附图5、6

周边水环境风险受体：本公司不涉及水环境风险受体。

# 3环境风险源辨识与风险评估

根据《企业突发环境事件风险评估指南(试行)》（环办〔2014〕34号）和《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）的有关规定，本公司编制了《亚琛联合科技（天津）有限公司环境风险评估报告》，对本公司进行了环境风险源辩识和风险评估。

## 3.1环境风险源辨识

### 3.1.1环境风险源识别的范围和类型

风险识别的范围主要包括生产设施识别和生产过程中涉及的物质风险识别。生产环境风险识别包括主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等；物质风险识别主要包括原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。

### 3.1.2环境风险源识别

本公司在生产过程中涉及的风险物质主要为废润滑油、废切削液。本公司主要突发环境事件包括以下几个方面：

- 废润滑油泄漏后遇明火引发火灾事故，同时伴随消防废水产生，火灾时风险物质不完全燃烧会有一氧化碳产生，产生的消防废水未做到有效封堵导致消防废水泄漏进入雨水管网。

- 废润滑油、废切削液泄漏后处理不当，或危险废物未按照要求进行处理，导致水土污染。

以上可信事故发生的概率均较小，但公司仍要从建设、生产、贮运等多方面积极采取防护措施，才是确保不发生事故的根本措施。

## 3.2环境风险评估

根据《企业突发环境事件风险评估指南(试行)》（环办〔2014〕34号）和《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）对本公司进行风险评估，环境风险评估报告的主要内容如下：

- 工艺过程与大气环境风险：本公司生产工艺不涉及《重点监管危险化工工艺目录》中的高危工艺，对照评估指南，亚琛联合科技（天津）有限公司生产工艺分值为0分。本公司不涉及附录A中有毒有害气体；符合环评及批复文件防护距离要求，近3年内未发生突发大气环境事件。公司生产工艺过程与环境风险控制水平为M1类。

- 生产工艺过程与水环境风险：本公司生活污水及循环冷却水经污水排放口，排入市政污水管网，最终排入天津泰达威立雅水务有限公司；公司未设置雨水截流阀和事故水池；公司产生的危险废物主要有废润滑油、废切削液等，定期委托天津滨海合佳威立雅环境服务有限公司处理；近3年未发生突发水环境事件。公司工艺过程与水环境风险控制水平为M1类。

- 根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018），本公司突发环境事件风险等级为“一般[一般-大气（Q0）+一般-水（Q0）]”。

- 本公司环境风险事故类型有：废润滑油泄漏后遇明火引发火灾事故；废润滑油、废切削液泄漏事故；自然灾害和极端天气条件其他可能情景。公司对不同事故类型对应设置了风险防控和应急处置措施，并配备了相应的应急物资。

# 4组织机构及职责

为保证紧急情况下的应急救援，本公司建立应急救援指挥部，负责紧急情况下人员、资源配置、应急反应小组人员调动；确定现场指挥人员；调查事故原因；批准预案的启动与终止；事故的上报及预案演练等。

## 4.1组织体系及相关机构职责

组织体系：公司应急组织机构由应急指挥中心、应急指挥办公室、应急救援小组组成。

本公司应急处置组织机构图如下图所示。

图4.1-1 应急处置组织机构图

其中应急指挥中心为全面负责公司的应急管理工作，是公司应对突发环境事件的最高应急指挥，发生突发事件时，立即启动应急救援预案，由总指挥统一指挥。

本公司应急处置机构成员组成见下表。

表4.1-1 应急处置机构成员名单

| 职务 | 姓名 | 岗位 | 手机 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总指挥 | 李俐群 | 全厂应急工作总协调 | 17612203311 |
| 副总指挥 | 王威 | 协助总指挥，负责具体协调工作 | 17612203300 |
| 24小时值守人员电话 | 17612203300 |
| 救援抢险组 | 负责人 | 张伟 | 负责事故的应急处置 | 18522806541 |
|  | 工作人员 | 秦亮亮 |  | 18622335425 |
| 通讯联络组 | 负责人 | 黄怡晨 | 负责针对厂内和厂外人员的信息联络及通报 | 18522859493 |
|  | 工作人员 | 杨雨欣 |  | 15522089965 |
| 医疗救护组 | 负责人 | 朱亚立 | 负责医疗救护工作 | 13102182968 |
|  | 工作人员 | 车越 |  | 13602003536 |
| 物资保障组 | 负责人 | 周远东 | 负责管理应急和消防设施的日常管理和事故发生后的调配 | 18204618891 |
|  | 工作人员 | 许俊亚 |  | 13302083603 |
| 疏散警戒组 | 负责人 | 王俊刚 | 事故发生后负责人员集中疏散 | 18649148054 |
|  | 工作人员 | 陈星宇 |  | 13302070924 |
| 环保应急组 | 负责人 | 王树良 | 负责协调针对事故产生环境影响的监测情况的厂内和厂外沟通 | 18522889134 |
|  | 工作人员 | 刘田晨 |  | 13302083603 |

## 4.2指挥机构的主要职责

### 4.2.1应急救援指挥中心职责

- 接受天津经济技术开发区生态环境局等部门的领导，并落实其指令。

- 公司突发环境事件应急预案和现场处置方案的审批、发布、启动与终止。

- 领导、组织和协调应急救援工作。

- 审批应急管理和救援费用。

- 审定应急管理工作的考核意见。

- 确定应急管理办公室名单，并下达派出指令。

- 总指挥全面负责应急指挥中心工作。副总指挥协助总指挥工作，领导办公室开展具体应急保障管理工作。总指挥不在时，由副总指挥代替总指挥履行指挥职责。

### 4.2.2救援抢险组

由厂内经过培训的兼职抢险人员组成，负责在紧急状态从事工厂发生的各类突发环境事件的现场抢险作业，力争在第一时间控制或消除危险或事故。如果事故情况严重，则需立即请求当地专业救援队伍支援。

火灾时需要撤离周围易燃可燃物品、实施堵漏、隔离、稀释、覆盖、切断危险源等措施，进行现场抢险作业等办法控制火势。有效控制事故扩散，防止连锁事故发生。

### 4.2.3医疗救护组

- 储备足量的急救器材和药品，并随时取用；

- 接到救援指令后，立即组织人员，做好急救准备，并做好重伤者转院就职准备；

- 如本公司的救援力量无法满足救援需要时，向附近医疗单位申请救援并转送伤者。

### 4.2.4通讯联络组

（1）根据总指挥指令，立即召集应急小组成员迅速到达事故现场。

（2）安排好应急车辆，停在指定位置，听候调遣。

（3）联系各应急小组之间的工作，联系未抵达紧急集合点的职工。

（4）负责监察各职能部门及其人员在应急管理工作中的失职行为，做好对肇事和事故责任者等有关人员监控、防止逃逸。

（5）负责应急保障预警信息的收集、传递、上报工作，并提供应急信息保障。

（6）遇有伤亡情况的生产安全事故，负责联系职工家属。

（7）接受应急指挥中心的领导，为其他部门应急救援工作提供支持。

### 4.2.5物资保障组

- 负责组织事故救援所需各种物资、经费、交通、通讯、工具及其他物品的供应调配和后勤保障，按指挥部指令将所需物资运送至事故抢险救援现场。

- 负责配合救援抢险组将现场物资转移到安全区域。

- 负责伤员运送车辆的协调联系。

- 负责抢险或救护用设备的保障维护，如：车辆、消防设施设备等。每周一次定期检查应急物资的有效性和完好性，做好应急物资检查记录。

### 4.2.6紧急疏散组

- 负责在事故发生时厂区进出管理，禁止无关人员、车辆进入厂区。

- 负责在事故现场周围设置安全警戒线、禁止无关人员、车辆进入事故现场和危险区域，对疏散区域进行治安巡逻。

- 协助公安、消防部门、交警队搞好警戒和治安保卫工作，必要时采取强制措施。

### 4.2.7环保应急组

（1）在事故发生后20min内联系委托监测单位对事故区域的环境进行监测。

（2）当环保治理设施出现异常时，负责环保治理设施的应急处置。

（3）发生火灾等有可能产生废水的事故时，负责及时对事故中的污水和有害液体进行封堵，避免进入厂房外雨水管网。

## 4.3应急设施和物资

公司根据应急预案要求建立应急处置设施和物资储备。在应急状态下，由公司应急指挥中心统一调配使用。公司主要应急设施和物资一览表见下表。

表4.3-1 应急设施和物资一览表

| 序号 | 名称 | 现有物资及装备数量 | 拟增加物资及装备数量 | 存放位置 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火服 | 0套 | 2套 | 车间 | 张伟 |
| 2 | 应急药箱 | 1箱 | —— | 办公室 | 杨雨欣 |
| 3 | 橡胶绝缘手套 | 10双 | —— | 车间 | 张伟 |
| 4 | 灭火器 | 38个 | —— | 车间 | 张伟 |
| 5 | 消防栓 | 9个 | —— | 车间 | 张伟 |
| 6 | 消防桶 | 0个 | 8个 | 车间 | 张伟 |
| 7 | 沙袋 | 0袋 | 15袋 | 车间 | 张伟 |
| 8 | 铁锨 | 0个 | 3个 | 车间 | 张伟 |
| 9 | 防爆照明灯 | 0个 | 2个 | 车间 | 张伟 |
| 10 | 事故逃生报警铃 | 1个 | —— | 车间 | 张伟 |
| 11 | 各类警示牌 | 10个 | —— | 车间 | 张伟 |
| 12 | 过滤式防毒面罩 | 0个 | 2个 | 车间 | 张伟 |
| 13 | 常规器材工具扳手、水枪等 | 0套 | 1套 | 车间 | 张伟 |

# 5信息报告与通报

## 5.1内部报告

厂内设置应急救援值班室，配备有应急电话，保证24小时接警的畅通。事故发生时的联络路径和方式张贴在应急指挥部和警卫室，确保能够及时地报告事故发生情况，若号码更换，相应的环节也应立即更新。各部门人员使用分机进行通讯联系，严格按照单位规定操作和使用。各部门负责人以上管理人员保证通讯的畅通。

企业应急救援电话：17612203300

总指挥电话：17612203311

副总指挥电话：17612203300

现场人员发现突发性环境污染事件后，应在30分钟内向应急指挥部汇报，并立即组织现场进行调查。

初报可用电话直接报告，初报内容包括但不限于以下内容：

- 发生事件的时间、地点；

- 事件的简要经过；

- 事件原因、污染物名称种类和数量、性质的初步判断；

- 事件抢救处理的情况和采取的措施及已污染的范围、潜在的危害程度、转化方式趋向；

- 可能受影响区域及采取的措施建议；

- 需要有关部门和单位协助抢救和处理的有关事宜；

- 事件的报告单位、报告时间、报告人和联系电话。

续报可通过网络或书面报告，在初报的基础上报告有关确切数据，事件发生的原因过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。

处理结果报告采用书面报告，处理结果报告在初报和续报的基础上，报告处理事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接危害，社会影响、处理后的遗留问题，参与处理工作的有关部门和工作内容。

### 5.1.1 24小时有效报警程序：

公司应急救援指挥中心办公室指定24小时/节假日有人职守应急值班电话。值班人员接到险情报警后，询问事件信息，包括事故发生的位置，起因以及报警人的相关信息等，记入《事故（险情）接警记录表》，并立即报告应急救援指挥中心办公室。

应急救援指挥中心办公室接到事件信息报告后，在组织先期处置的同时，迅速核查事件详情并通报相关部门，并及时将信息报送到公司应急救援指挥中心。

公司应急救援指挥中心根据事态发展，发布预警信息、应急预案启动指令，并由应急救援指挥中心办公室将信息传递给各专业应急队伍及各部门，各应急队伍做好应急准备。

当需要外部力量（消防、公安、环保、医疗卫生等）协助救援时，应报告以下内容：①联系人名称和联系方式；②发生事故的单位名称和地点；③事件发生时间和预期持续时间；④事故类型（火灾、爆炸、泄漏等）；⑤主要污染物和数量（泄漏量）；⑥当前状况，如污染物的传播介质和传播方式，是否会产生单位外影响及可能的程度（根据风向、风速判别）；⑦伤亡情况；⑧需要采取什么应急措施和预防措施；⑨已知或预期的事故环境风险和人体健康风险以及关于接触人员的医疗建议；⑩其他必要信息。

### 5.1.2信息上报

当超过本公司的应急能力需要外界支持时，应立即向当地有关应急救援部门求援（消防、医疗、公安、环保、质监、安监等），报告事故情况（包括伤亡人员、发生事故时间、地点、原因等），当事故可能影响相邻公司或人员时应立即通知对方。

### 5.1.3报告内容

本公司通报系统以应急管理办公室为中心向外通报，依实际灾害状况做必要的通报，当灾害程度提升时，应根据发生灾害的物质、泄漏或火灾程度、风向，适当的通报。

### 5.1.4公司内通报：

公司内通报由应急管理办公室通知各公司人员进行紧急处理。

公司内通报制定如下：

火灾警报 “紧急通报！公司发生 (火灾)！地点：，飘散方向，各应急抢险组人员各就各位，执行抢救(三遍)”。 疏散警报 “疏散通报！非紧急应变编组人员(人员、车辆)，现在开始疏散，疏散路线经，向方向疏散(三遍)”。 解除警报 “各位同事请注意！危险状态已停止，请疏散员工返回工厂(两遍)”。

## 5.2外部报告

公司外通报主要是请求支援，在公司外通报表中将列有消防公司，区内工厂，医院及政府相关公司等电话，当紧急事故发生时可依此电话表，遵循本公司最近之请求支援，如通报人可依此图表中的电话进行适当请求支援，另在员工召回电话表中，通报人可依事故分类等级联络该员回厂进行应变处理工作。涉及周边群众生命安全的，应及时请求政府组织周边群众进行疏散。

企业外部突发环境事件信息报告负责人由应急指挥部总指挥李俐群担任，要掌握最坏情况下可能影响范围内环境状况和单位、人群分布及通讯方式等。

在突发环境事件发生后，在第一时间向可能受污染影响的区域及人员通过电话或组织广播车辆和专业人员协助公安及其他政府有关部门的人员进行通报，如相邻的企业、居民等，组织疏导，使周边区域的人员安全疏散。告知其突发环境事件的内容、风险物质、已造成的污染情况及影响范围，附近的避难点及避险措施。

当应急救援指挥部认为事故较大，有可能超出本级处置能力时，要在第一时间向天津经济技术开发区生态环境局和人民政府上报，研究应对方案，采取预警行动。厂外应急救援电话见下表：

表5.2-1 厂外应急救援联系方式

| 序号 | 部门 | 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火警电话 | 119 | 政府部门 |
| 2 | 公安电话 | 110 |  |
| 3 | 医疗急救中心 | 120 |  |
| 4 | 天津市公安消防局 | 022-27330119 |  |
| 5 | 天津市人民政府值班室 | 022-28208707 28208992 |  |
| 6 | 开发区应急指挥中心 | 022-25201111 |  |
| 7 | 天津经济技术开发区环保局 | 022-25201410 |  |
| 8 | 开发区消防支队 | 022-65313119 |  |
| 9 | 开发区执法大队 | 022-25328437 |  |
| 10 | 泰达医院 | 022-65202000 | 距离较近 的医院 |
| 11 | 泰达国际心血管病医院 | 022-65208444 |  |
| 12 | 三叶科技（天津）有限公司 | 022-59813085 | 相邻企业 |

事故发生通报人依通报表联络各公司时，务必注意到通报以最短时间清楚地通知以争取时效所以通报词即为联络时最为方便之参考，通报者可依此所列之项目进行通报。

通报如下所述:

通报者：公司厂(姓名)报告 灾害地点： 时间：于日点分发生 灾害种类：(火灾，爆炸等) 灾害程度：（污染物的种类数量，已污染的范围） 灾情：（已造成或则可能造成的人员伤亡情况和初步估计的直 接经济损失潜在的危害程度，潜在的危害程度，转化方向趋向，可能受影响区域） 请求支援：请提供(项目，数量) 联络电话：

# 6预警与应急处置

## 6.1预警监控

企业与市、区各级应急部门建立了联系，对于极端天气等自然灾害情况，可通过政府部门、网络或者是广播等媒介方式获取，针对企业可能受到的影响提前做好预警及响应措施。对于生产安全事故等事故灾难、相关监测信息等，企业在厂区内设置报警装置，24小时监控，加强防范。

作为环境安全责任主体，公司明确相关部门及环境风险重点岗位（危险废物暂存间等）的环境管理责任及责任人，日常对环保设施、环境风险源等重点部位进行严密监控。严格按照监测计划定期对污染物进行监测，并对可能导致突发环境事件的风险信息加强收集、分析和研判。落实环保设施（污染治理设施、环境风险防控设施）巡回检查、定期检修制度，发现异常及时处置和上报。开展环境风险评估，健全风险防控措施；定期排查公司环境风险隐患，发现隐患及时整改。

若收集到相关突发环境污染事件发生或者即将发生的可行较大的信息，应急小组根据发生事故的类型进行讨论，明确环境污染事件的预警及响应级别，及时向可能发生事故的现场通报，启动相应突发环境事件应急预警，采取相应预警及分级响应措施。

## 6.2分机响应机制

由于企业发生的突发环境事件等级与实际危害程度有关，事故初时难以确定事件等级，因此结合自身情况，根据可能发生突发环境事件的危害程度、影响范围和企业对事件的可控能力，建立了相应的突发环境事件预警及分级应急响应机制。不同的应急响应级别对应的指挥权限、应急响应措施不同。

根据《国务院办公厅关于印发国家突发环境事件应急预案的通知》（国办函〔2014〕119号），按突发环境事件的可控性、严重程度和影响范围，突发环境事件的应急响应分为特别重大（I级响应）、重大（II级响应）、较大（III级响应）、一般（Ⅳ级响应）四级。

本企业突发环境事件属于国家分级的一般（Ⅳ级响应）四级及以下，为便于实际操作，将本公司环境应急响应分为三级，分别为：一级应急响应、二级应急响应和三级应急响应，各级应急响应等级及内容如下：

- 一级响应（红色、厂外）：一级预案启动条件是现场发生了非常严重的紧急情况，事故已经超出了企业的边界，主要包括可燃物料引发火灾，产生大量的消防废水，污染范围可能波及到厂区外的；泄漏物因降雨等原因导致污染范围可能波及到厂区外的。

因一级为较大突发环境事件超出了企业控制能力，应急指挥部应在事件发生第一时间向天津经济技术开发区生态环境、消防、安监等主管部门报告事故基本情况、事态发展和应急处置情况；请求扩大应急，与上级预案相衔接，指挥权移交。政府及其有关部门介入后环境应急指挥总指挥将总指挥权利交由政府及有关部门负责人，总指挥辅助政府及有关部门负责人，其余各组指挥在政府及有关部门负责人及企业总指挥的指挥下听从调遣，各部门成员职责不变。当发生一级应急响应时，以外部协调处置为主，企业全力配合。

- 二级响应（橙色、厂内）：二级预案启动条件是现场发生已经影响整个工厂的环境事故，主要包括可燃物料引发小型火灾，产生少量的消防废水，污染范围可能波及厂区内其他区域，不会波及到厂区外的，即启动二级响应，由应急指挥部下令启动公司突发环境事件应急预案；必要时请求生态环境局支持或事发地周边企业的应急救援和应急指导。

- 三级响应（蓝色、环境风险单元内）：三级预案启动条件是现场可控的异常事件或容易被控制的事件。包括用灭火器可以控制的火灾等事故。此种事故对于厂内员工和厂外社区的影响可以忽略，事故发生区域的主管负责现场指挥。三级预案不必拉响全厂警报。

表6.2-1 企业预警条件及预警信息情况表

| 事故情景 | 预警条件 | 预警信息 |
| --- | --- | --- |
| 厂区火灾事故 | 废润滑油发生泄漏遇明火引发火灾事故，伴随消防废水产生 | 预警等级 | 红色预警 |
|  |  | 预警信息发布、接收、调整、解除程序、发布内容及责任人 | 由应急指挥部总指挥将可能发生的火灾、爆炸事故及预警等级通知各应急小组负责人，各负责人接收到预警信息后根据预警信息准备相应人员及物资，并根据现场情况进行调整，应急指挥组确定未发生火灾、爆炸事故时解除应急程序。 |
| 泄漏事故 | 废润滑油、废切削液泄漏，未做好防腐防渗和围堰措施，污染土壤地下水及地表水 | 预警等级 | 蓝色预警 |
|  |  | 预警信息发布、接收、调整、解除程序、发布内容及责任人 | 由应急指挥部副总指挥将可能发生的风险物质泄漏事故及预警等级通知各应急小组负责人，各负责人接收到预警信息后根据预警信息准备相应人员及物资，并根据现场情况进行调整，应急指挥组确定风险物质泄漏未引发环境污染事故时解除应急程序 |
| 自然灾害、极端天气 | 极端天气可能引起化学品泄漏、火灾或爆炸，并造成污染治理设施非正常运行 | 预警等级 | 红色预警 |
|  |  | 预警信息发布、接收、调整、解除程序、发布内容及责任人 | 由应急指挥部总指挥将可能发生的事故及预警等级等通知各应急小组负责人，各负责人接收到预警信息后根据预警信息准备相应人员及物资，并根据现场情况进行调整，应急指挥组确定闪点、雷击未引发火灾、爆炸、泄漏事故时接触应急程序 |
| 非正常工况 | 未按照操作规范操作 | 预警等级 | 蓝色预警 |
|  |  | 预警信息发布、接收、调整、解除程序、发布内容及责任人 | 由应急指挥部总指挥将可能发生的事故及预警等级通知各应急小组负责人，各负责人接收到预警信息后根据预警信息准备相应人员及物资，并根据现场情况进行调整，应急指挥组确定非正常工况未引发环境污染事故时解除应急程序 |
| 停电、断水、停气等 | 停电、断水、停气等 | 预警等级 | 蓝色预警 |
|  |  | 预警信息发布、接收、调整、解除程序、发布内容及责任人 | 由应急指挥部副总指挥将可能发生的风险物泄漏事故及预警等级通知各应急小组负责人，各负责人接收到预警信息后根据预警信息准备相应人员及物资，并根据现场情况进行调整，应急指挥组确定停电、断水、停气等突发事故未引发环境污染事故时解除应急程序 |
| 通讯或运输系统故障 |  | 预警等级 | 蓝色预警 |
|  |  | 预警信息发布、接收、调整、解除程序、发布内容及责任人 | 由应急指挥部副总指挥将可能发生的风险物泄漏事故及预警等级通知各应急小组负责人，各负责人接收到预警信息后根据预警信息准备相应人员及物资，并根据现场情况进行调整，应急指挥组确定通讯或运输系统故障未引发环境污染事故时解除应急程序 |

本预案响应程序应急响应程序图见图6.2-1。

图6.2-1 应急响应程序图

## 6.3现场应急措施

### 6.3.1火灾事故应急措施

#### 6.3.1.1火灾现场应急措施

当引发火灾时，发现火灾人员按报警器向厂内应急组织机构呼救请求援助和报告，并切断所有电源，如废润滑油发生泄漏遇明火发生火灾，及时取下灭火器对着火点进行灭火，要注意灭火剂必须适合所灭火源，注意防范触电，灭火人员必须保证自身和他人安全；在保证安全情况下移出周边可燃设施，防止火势蔓延；如火势较大不能控制时先行撤离着火点，等待指挥部支援。

如果发现火灾较大时：第一发现火情(爆炸)人员或得知火情(爆炸)的值班人立即报119，说明火灾的具体地址、位置、公司名称、失火物品或装置名称、火势大小、火灾现场有无危险化学品、报警人姓名、报警所使用的电话号码，并在路口等候消防车辆；现场值班员或负责人将火情(爆炸情况)向应急救援指挥中心汇报，应急救援指挥中心通知各应急救援组长在指定位置集合所有成员，听从统一安排部署，按部署迅速展开行动。

当发生火灾事故时，在灭火的同时会产生大量的消防废水，抢险救援组应采用沙袋等对事故发生地进行拦截和围堵，避免消防废水散流，待事故结束后，将消防废水抽取暂存于200L铁桶中，对消防废水进行检测，检测达到排放标准要求的，可以经厂区污水排放口排放，不达标的需作为危险废物处置。

当事故结束后，对使用的应急桶及沙土等应急物资进行补充。

#### 6.3.1.2危险区隔离

确定事故发生时现场区域的划分以确保救援人员和撤离人员都能够处于一个相对安全的活动范围。各区域将由警示带加以分割，并用警示牌作为提示标志。

危险区域：无论危险等级如何，事故发生地点和可能扩散的区域均为危险区域。此区域应有明显的警示标志划分，使一般人员可以排除在此区域外，而只有受到专门训练和有特殊装备的应急救援小组人员能够在此区域内进行特殊作业。凡是进入此区域人员都必须得到事故现场总指挥的授权。

安全区域：此区域作为事故发生时的指挥和准备区域。在所有员工都需要疏散的异常情况下，须马上确定现场指挥人员和必要的专家安全的工作区域。安全区域的确定需要考虑当时的天气情况、事故的危害程度和事故发生点的位置等几个因素。

#### 6.3.1.3安全疏散

平时所有安全通道应保持畅通；

当事故无法控制在厂房内时，所有员工应尽盖好所有附近的盛易燃物料的容器，切断正在运转的设备、关闭电源，从最近的安全出口有秩序的离开；总指挥迅速派专人分别引导消防、救护车辆至火灾现场，同时迅速疏通安全通道，以保证救援车辆迅速到达事故现场。

### 6.3.2环保设施异常应急措施

企业生活污水及循环冷却水经化粪池处理后排入市政污水管网，最终进入天津泰达威立雅水务有限公司集中处理，废水污染治理设施异常情况对环境的影响较小。

公司使用的焊接方式为激光焊，与二氧化碳保护焊不同，其焊接工艺为脉冲激光焊（连续激光焊）其特点为激光束的激光焦点光斑小，功率密度高，能焊接一些高熔点、高强度的合金材料，可用于精密器件的超精密焊接。激光焊接是无接触加工，没有工具损耗和工具调换等问题。激光束能量可调，移动速度可调，可以多种焊接加工（点焊、缝焊、密封焊）。激光焊缝平整无气孔，无污染，热影响区小，材料变形小，无需后续工序处理。激光焊接与电子束加工相比较，不需要严格的真空设备系统，操作方便。故激光焊比二氧化碳保护焊产尘量相对更少，通过对比本企业激光焊排放烟尘量极少。产生的焊接烟尘经万向吸尘罩收集后，通过移动式烟尘净化器设备净化处理后无组织排放。即使污染治理设施失灵，焊接烟尘未经处理直接排入到空气中，也不会造成环境污染事件。

### 6.3.3风险物质泄漏应急措施

废润滑油、废切削液等均存放于铁桶置于危废暂存间中，每个铁桶下方设有防渗漏托盘，机加工区产生的废切削液均有相应的收集容器，且地面做了硬化及防腐防渗处理，并做到及时清扫。

一旦出现泄漏，目击者第一时间将破损处朝上放稳，防止继续泄漏，通过电话或其他方式通知责任人；隔离泄漏污染区，周围设警告标志，禁止接触或跨越泄漏物。

表6.3-1 废润滑油泄漏火灾应急处置卡

| 事故类型 | 处置方案 | 应急物资 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废润滑油着火等环境污染事件 | 当发现废润滑油泄漏引发火灾时，工作人员停止作业，切断电源，工作人员撤至安全地带。 | — | 现场工作人员 |
|  | 负责人接报，迅速进入现场，根据污染状况，启动预案。 | 警戒带、警示牌 | 王威 |
|  | 使用就近的灭火器、消防沙等进行扑救；同时疏散无关车辆、人员；利用厂区内灭火器材或消防栓等进行扑救。参与火灾救援人员应穿戴防护面具，保证人员安全的情况下实施扑救。如果发现火灾有扩大的趋势，立即拨打119报警电话，请求当地消防队支援。 | 消防沙、灭火器、潜水泵等 | 张伟 |
|  | 设置沙袋围挡，防止污染的消防废水流出厂区，调用外部吸污车，作为危废处理。 | 消防沙袋 | 王树良 |
|  | 由公司指派人员进行信息发布，及与政府、周边企业的对外联络。 | 通讯工具 | 黄怡晨 |
| 注意事项 | 当人体着火时不能用灭火器喷射头部 现场有人受伤或窒息时，应立即将人撤离到空旷通风地带 火势较大时立即拨打119报警电话和应急指挥部电话 | — | / |

表6.3-2 风险物质泄漏应急处置卡

| 事故类型 | 处置方案 | 应急物资 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 风险物质泄漏环境污染事件 | 当发现风险物质泄漏事故时，现场员工立即停止相关作业，向负责人报告，并采用消防沙等设施进行围护，防止液体流散。 | 消防沙、铁锹 | 现场工作人员 |
|  | 负责人接报，迅速进入现场，根据污染状况，启动预案。 | — | 王威 |
|  | 风险物质少量泄漏的液体，采用消防沙吸收；并及时通风。 | 消防沙、铁锹 | 张伟 |
|  | 吸附后的废弃物交给有资质的公司处置 | — |  |
|  | 现场处置完毕，按照应急指挥部的指令恢复生产。 | — |  |
| 注意事项 | 做好自身防护 及时进行通风处理 | — | / |

### 6.3.4自然灾害引发突发环境事件现场处置措施

因地震、暴雨、洪汛等自然灾害原因引发突发环境事件时，采取以下处置措施：

- 应急指挥部应注意政府发布的自然灾害预警，启动应急准备；

- 应急总指挥通知各应急人员做好准备，停止作业，视情况关闭电源，尽量减少火灾、爆炸、泄漏等事故发生；

- 超过企业应急能力时，应急指挥部需及时与区政府、环保和消防等部门；

- 视情况联系天津经济技术开发区生态环境局监测部门，进行土壤、地下水应急监测；

- 险情排除时，清点人数，应急总指挥请维修人员对受损设备进行维修，检查确认无其他隐患后恢复营业，并做好灾后损失统计及上报工作。

## 6.4应急设施及应急物资的启用程序

应急预案启动后，应急救援指挥中心指挥应急处置专业队伍赴现场处理，根据现场事故情况启用应急设备和物资，发生火灾爆炸事故时，启用消防设施。

## 6.5抢险、处置及控制措施

### 6.5.1应急抢险、处置队伍的调度

应急开始后，应急救援指挥部立即通知应急处置专业队伍在最短时间内赶赴现场。立即带上救护和防护装备赶赴现场，等候调令，听从指挥。由组长分工，分批进入事发点进行现场抢险或处置。

### 6.5.2抢险、处置方式、方法及人员的防护、监护措施

应急处置专业队伍到达现场后，根据应急总指挥的要求展开抢险和处置。进入现场时，应急人员应注意安全防护，配备必要的防护装备。发生火灾爆事故时，应急消防人员须穿戴适当的防护设备（防护服）和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置。应急处理时严禁单独行动。

### 6.5.3现场实时监测及异常情况下抢险人员的撤离条件、方法

发生下列情况，抢险人员应紧急撤离，并报告应急指挥部：

- 个体防护装备已经损坏时；

- 事故现场或建筑物发出异响时；

- 发生突然性的剧烈爆炸，危及到自身生命安全。

### 6.5.4控制事故扩大的措施

- 切断着火源或控制明火；

- 转移现场的易燃易爆物品，对于不能转移的易燃易爆品实施降温、隔离等措施。

### 6.5.5事故可能扩大后的应急措施

- 紧急请求经济开发区消防支队的支援；

- 迅速组织有关人员进行紧急警戒疏散。

## 6.6人员紧急疏散、撤离

发生下列情况之一时，应进行连续报警，立即组织人员紧急疏散：

- 发生突发事件，危及影响范围内人们的生命安全时；

- 应急指挥部发出紧急疏散命令时；

- 紧急疏散也可能由于恐怖破坏活动，地震、洪灾等自然灾害、线路故障停电及其它目前尚不能确定的原因。

发生事故后，若发出上述紧急疏散指令，所有员工应尽盖好所有附近的盛易燃物料的容器，切断正在运转的设备、关闭电源，按照预定疏散路线有序进行。当预定路线遇阻应选择另外安全路线撤离。原则是保障人员安全和撤离路线尽量短。

### 6.6.1疏散、撤离组织负责人

事故发生后，及时启动应急预案，由于本公司工作人员较少，所有人员听从总指挥的安排，作好疏散、撤离工作。

### 6.6.2撤离方式

警报响起时，所有员工应停工、切断身边电源，在确定后续没有人的情况下关闭距离自己最近的防火门，立即按疏散图路线，从最近的安全出口尽快撤离现场，到疏散集合点集合，等待集中转移撤离到安全地点；事故现场人员和非事故现场人员均应撤离至紧急集合地点，进入安全区后，尽快去除污染衣物，防止继发性伤害。一旦皮肤或眼睛受到污染应立即用清水冲洗，并就近医治。

在组织员工撤离时，应组织有序，避免大声呼叫、拥挤和奔跑。若疏散途中遇有大量烟气，应改道不同方向的安全出入口，绕开烟雾。区域内的来访人员、承包商人员，应随同撤离。（注意：越是接近火灾事故区，烟气越浓、温度越高，因此应判断好撤离方向。）

若到处有烟雾，应尽量俯下身体，因为距离地面越近，空气越是新鲜，并且容易辨别疏散方向。若充满烟雾或发现有刺激性气味时，应用湿毛巾放在鼻孔上进行呼吸。不可吸入烟气和刺激性气体。

发扬群众性的互帮互助和自救互救精神，帮助同伴一起撤离，对危重伤员应立即搬离污染区，然后就地实施急救。

### 6.6.3周边区域的公司、社区人员的疏散

当事故危及周边公司、社区时，由应急总指挥直接联系政府有关部门和周边公司负责人，简要说明事态的缓急程度，提出撤离的具体方法和方式。撤离方式有步行和车辆运输两种。撤离方法中明确应采取的预防措施、注意事项、撤离方向和撤离距离。

### 6.6.4受伤人员现场救护、救治及控制措施

首先，选择有利地形设置急救点。在进行急救时，医疗救护组人员应迅速将中毒人员救离至空气新鲜处，对伤员进行初步检查，按轻、中、重度分型。呼吸困难时给氧，呼吸停止时进行人工呼吸，心脏骤停进行心脏按摩；皮肤污染时，脱去污染的衣服，用流动清水冲洗；头面部灼伤时，要注意眼、耳、鼻、口腔的清洗；眼睛污染时，立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗，冲洗时间至少15分钟，注意不要用手揉眼睛；当人员发生烧伤时，应迅速将伤者衣物脱去，用清洁布覆盖创伤面，避免伤口污染，伤者口渴时，可适量饮用清水或含盐饮料。使用特效药物治疗，对症治疗，严重者迅速送医院观察治疗。

### 6.6.5疏散路线和集合地点

厂内当发生紧急事故时，本公司员工立即按疏散图路线（附图2），到疏散图集合地点集合，并于集合地点由车间主管清点人数。遇疏散警报响起时，首先判断风向，原则上往上风处疏散，若泄漏源为上风处时，宜向风向垂直方向疏散（以宽度疏散）。总指挥和应急处置小组确定如何寻找失踪人员及救援方案。警戒疏散组对事故现场进行警戒。

注意事项：

- 非本公司人员的安全撤离由接待人员负责。

- 宣布应急结束前，任何人不得擅自返回工作地点。

### 6.6.6人员清点与警报解除

疏散计划执行过程中最重要的工作为人员清点，以确定员工之实际状况，必要时并提供协助，以降低事故对人员所造成的伤害。因此，疏散后，员工要在集合地点接受清点。

各车间主管将清点结果向总指挥报告，以决定寻找失踪人员，提供必要的急救。警报未解除前，非应急人员不得进入公司。

## 6.7大气类突发环境事件的应急措施

加强厂内巡视，设置24小时应急指挥电话，一旦出现突发环境事件，第一时间汇报值班室，启动应急响应机制。

本公司大气类突发环境事件主要为火灾事故引发次生污染物扩散至大气环境，根据风险评估报告中对事故状态下的预测分析，最大浓度出现在下风向41m处，最大浓度低于环境空气质量标准小时浓度限值，不会对周边环境产生不利影响。

当发生火灾事故时，如果是初期火灾，火势较小，发现者应立即使用原料库内灭火器或消防栓扑灭火势，并向上级汇报进行事故原因调查和隐患排查。如果发现火灾较大时：第一发现火情(爆炸)人员或得知火情(爆炸)的值班人立即报119，说明火灾的具体地址、位置、单位名称、失火物品或装置名称、火势大小、火灾现场有无危险化学品、报警人姓名、报警所使用的电话号码，并在路口等候消防车辆；现场值班员或负责人将火情(爆炸情况)向应急救援组长汇报，应急救援组长通知所有成员迅速在指定位置集合，听从统一安排部署；各应急救援小组通知本组成员，按部署迅速展开行动。同时立即将人员集合到紧急疏散点，并将人员疏散至上风向位置，在下风向区域设施警示带。

## 6.8水环境突发环境事件的应急措施

本公司生活污水及循环冷却水经污水排放口，排入园区污水管网，最终排入天津泰达威立雅水务有限公司。一旦废润滑油、废切削液发生泄漏，目击者第一时间将破损处朝上放稳，防止继续泄漏，通过电话或其他方式通知责任人；隔离泄漏污染区，周围设警告标志，禁止接触或跨越泄漏物。

当发生火灾事故时，在灭火的同时会产生大量的消防废水，救援抢险组应采用消防砂对事故发生地进行拦截和围堵，避免消防废水散流，待事故结束后，将消防废水抽取暂存于200L铁桶中，对消防废水进行检测，检测达到排放标准要求的，可以经厂区污水排放口排放，不达标的需作为危险废物处置。

## 6.9应急监测

若因公司的突发环境事故导致周边环境可能受到污染，则启动应急监测，本公司不具备监测能力，当事件发生后，由环境应急组将有关污染信息上报至天津经济技术开发区生态环境局监测部门，向其申请开展应急监测。保持与区环境监测站联系，事件全过程协助监测站人员完成突发环境事件的环境应急监测，公司应急监测负责人王树良，18522889134。

根据环境污染事件污染物的扩散速度和事件发生的气象和地理特点，确定污染物扩散范围，按照《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ 589-2010），在此范围内布设相应数量的监测点位。事件发生初期，根据事件发生地的监测能力和突发事件的严重程度按照尽量多的原则进行监测，随着污染物的扩散情况和监测结果的变化趋势适当调整监测频次和监测点位。

- 监测频次：

在事故发生后24小时内，每4小时监测一次，24-72小时，每12小时测一次，72小时后每天测一次，直至测定结果恢复为背景值方可结束应急监测。

- 监测点位：

大气环境应急监测根据事故严重程度和泄漏量大小，在泄露源上风向、下风向分别选择敏感点作为监测点；

水环境应急监测根据事故废水排放位置，监测取样点位可包括雨水、污水排放口。

监测点位以事故发生地为主，根据水流方向、扩散速度和现场具体

情况进行布点采样，同时应测定流量。采样器具应洁净并应避免交叉感染，现场可采集平行双样，一份供现场快速测定，另一份现场立即交入保护剂，尽快送至实验室进行分析。若需要，可同时用专用采泥器或塑料铲采集事故发生地的沉积物样品密封装入塑料广口瓶中。

应急监测人员进入现场时应穿戴个人防护用品和有效的呼吸防护装置。根据可能发生的事故类型确定应急监测的因子、监测点位和监测频次。典型事故应急监测设置见下表。

表6.9-1 典型事故应急监测设置情况

| 事故类型 | 环境要素 | 应急监测因子 | 点位 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险物质泄漏事故 | 地表水 | 石油类、COD、SS、氨氮、 | 厂区雨水排放口 | - |
| 火灾爆炸事故 | 大气 | CO、颗粒物、烟尘 | 厂界处、下风向 | 初始加密，随着污染物浓度的下降逐渐降低频次 |
|  | 地表水 | 石油类、COD、SS、氨氮、 | 厂区雨水排放口 | - |

根据监测结果，综合分析突发环境事件污染变化趋势，并通过专家咨询和讨论的方式，对环境监测数据进行动态分析和评估，判定污染物种类，预测并报告突发环境事件的污染程度、危害范围和发展趋势，根据情况及时调整监测方案。

## 6.10应急终止

### 6.10.1终止条件

符合下列条件之一的，即满足应急终止条件：

- 事件现场得到控制，事件条件已经消除；

- 污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内；

- 事件所造成的危害已经被彻底消除，无继发可能；

- 事件现场的各种应急处置行动已无继续的必要；

- 采取了必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。

### 6.10.2应急终止的程序

- 现场救援指挥部确认终止时机，或事件责任部门提出，经现场救援指挥部批准；

- 现场救援指挥部向所属各应急救援队伍下达应急终止命令；

- 应急状态终止后，应根据有关指示和实际情况，继续进行环境监测和评价工作。

### 6.10.3应急终止后的行动

- 突发性环境污染事故应急处理工作结束后，应向事故调查小组移交的相关事项，事故损失调查与责任认定；并组织相关部门认真总结、分析、吸取事故教训，及时进行整改。

- 组织各专业组对应急计划和实施程序的有效性、应急装备的可行性、应急人员的素质和反应速度等作出评价，并提出对应急预案的修改意见；

- 参加应急行动的部门负责组织、指导环境应急队伍维护、保养应急仪器设备，使之始终保持良好的技术状态。

# 7后期处置

## 7.1现场恢复

应急终止后应对事故现场采取妥善的保护措施，以利取得相关证据分析事故原因，制定改善对策。同时还可以有效避免二次事故的发生。后期处置责任人刘天晨，13302083603。

根据抢险后事故现场的具体情况，洗消去污可以采用以下几种方法：

- 稀释。用水、清洁剂、清洗液稀释现场污染物料。

- 处理。对应急行动工作人员使用过后衣服、工具、设备进行处理。当应急人员从现场撤出时，他们的衣物或其它物品应集中储藏，作为危险废物处理。

- 物理去除。使用刷子或吸尘器除去一些颗粒性污染物。

- 吸附。可用吸附剂吸收污染物，但吸附剂使用后要回收、处理。

- 隔离。隔离需要全部隔离或把现场受污染环境全部围起来以免污染扩散，污染物质要待以后处理。

## 7.2环境恢复

对于造成生态破坏的环境污染事故，应在事故处理后进行生态监测，并视生态破坏的严重程度，酌情采取相应的生态修复措施。

## 7.3善后赔偿

- 若有人员伤亡，按照国家的相关法律、法规规定执行。

- 周边公司受到影响，造成经济损失的，双方协商达成共识后进行赔偿。

- 应急救援过程中，周边公司支援救助的物资、人力等，双方协商达成共识后进行补偿。

- 其他未尽事宜，依照国家相关规定执行。

# 8保障措施

## 8.1通信与信息保障

应急救援领导小组负责建立统一的亚琛联合科技（天津）有限公司环保事件应急救援综合信息管理系统和救援力量信息数据库，保证应急参与部门、人员通讯联系畅通。

有关部门和人员的联系方式变更后应及时备案，并保证能够随时取得联系。保证有关部门的值班电话24小时有人值守。

## 8.2应急队伍保障

公司设有以董事长为总指挥的环境事故应急处置机构，由总指挥、副指挥、救援抢险组、通讯联络组、医疗救护组、物资保障组、环保应急组组成，各应急小组可保证至少有一人在岗。为能在事故发生后迅速准确、有条不紊的处理事故，尽可能减小事故造成的损失，平时定期进行培训及演练。

## 8.3应急物资装备保障

各应急救援小组根据其救援职责，配备必要的应急救援装备。保证应急资源物资及时合理地调配与高效使用。

公司设置应急救援设备、设施、防护器材、救治药品和医疗器械等储备制度，储备必要的应急物资和装备。各部门每月对消防设施、应急设施做一次检查，确保各类消防设施都处于可用状态。

本公司的应急物质装备情况详见《应急资源调查报告》。

## 8.4经费保障

处置突发环境事故所需工作经费列入公司财政预算，由财务部门按照国家经费要求落实。主要包括体系建设、日常运行、专家队伍建设、救援演练、事故紧急救援装备等费用。

公司各部门在发生事故时，要紧密配合、全力支持事故应急救援，在人力、技术和后勤等方面实行统一调度。同时，根据职责分工，积极开展演练、物资储备，为应急救援提供交通运输保障、治安保障、技术保障、医疗保障、后勤保障等。

# 9培训与演练

## 9.1应急培训

- 应急救援人员的培训

应急救援全体成员参加每年一次的应急救援预案知识和灭火器使用培训，每年一次且总培训时间不少16小时。要求全体成员能够掌握以下内容：掌握应急救援预案，事故时按照预案有条不紊地组织应急救援；针对公司实际情况，熟悉如何有效地控制事故，避免事故失控和扩大化；学会使用应急救援设备和防护装备；明确各自救援职责。

- 员工应急响应的培训

定期对所有员工进行应急知识的培训。新员工进厂时应针对可能发生的事故进行应急知识（主要包括应急程序、注意事项、逃生路线、集合地点等）的培训。应急救援人员要进行专门应急救援培训（包括紧急情况判断、应急救援技术、现场处置措施等）。应急培训可以采用内部培训必要时也可以聘请专家或组织人员参加外委培训，培训后应进行考核，并按公司相关规定记录。

## 9.2演练

公司每年至少组织一次突发环境事故应急救援演习，小范围的演练以及专项演练根据生产情况合理安排时间进行。通过演练，锻炼和提高相关人员在突发事故情况下的快速抢险救援，及时营救伤员、正确指导和帮助员工防护和撤离、有效消除危害后果、提高现场急救和伤员转送等应急救援技能和应急反应综合素质、有效降低事故危害，减少事故损失。定期进行演练，使应急人员更清晰地明确各自的职责和工作程序，提高协同作战的能力，保证应急救援工作的有效、迅速地开展。

演练前制定周密的演习计划与程序，检查演习所需的器材、工具，落实安全防护措施，对参加演习的人员进行安全教育。

演练结束后，由应急指挥部对演练的效果进行分析评估，总结演练时各部门应急反应能力及演习效果，解决演练中暴露的问题。演练过程、评估结果和问题整改结果要以文字形式记录并保存。应急演练相关记录表如下所示。

（1）应急救援培训记录表

公司名称： 序号 培训时间 培训地点 培训内容 受培训人情况 年龄 职务 签名 主讲人签字： 填表人： 填表日期： 年 月 日

（2）应急救援演练记录表

公司名称： 预案名称 演练时间 演练地点 演练总指挥 参演部门及人数 演练目的 演练流程图： 演练效果评估（存在的问题和不足，修订预案的建议）： 演练负责人 填表人 联系电话

# 10奖惩

对于在突发环境应急救援或演练工作中出色完成应急处置任务，防止或抢救事故有功，对应急救援工作提出重大建议，实施效果显着的部门和个人，依据有关规定由公司给予奖励。

对于在应急处置过程中对渎职不作为的；拒绝履行应急救援义务，从而造成事故及损失扩大，后果严重的；应急状态下不服从命令和指挥，严重干扰和影响应急工作的；严重影响事故应急救援工作实施的其他行为依据相关规定追究责任及相关纪律处分。

# 11预案的评审、发布和更新

## 11.1预案的评审

内部评审：应急预案草案编制完成后，应急总指挥组织应急副总指挥和各应急小组的组长对应急预案草案进行内部评审，针对应急保障措施的可行性、应急分工是否明确、合理等方面进行讨论，对不合理的地方进行修改。

外部评审：应急预案草案经内部评审后，邀请环保专家组成应急预案评估小组对应急预案草案进行评估。环境应急预案评估小组应当重点评估环境应急预案的实用性、基本要素的完整性、内容格式的规范性、应急保障措施的可行性以及与其他相关预案的衔接性等内容。应急预案编制人员根据评估结果，对应急预案草案进行修改。

## 11.2预案的发布及更新

本预案发布之日起实施生效，公司拓展信息部负责本预案的管理工作，公司启动应急救援预案或进行演练后，该部门负责对救援情况和演练效果进行评价，提出修订意见，经公司总经理批准后及时修订本预案。

环境应急预案每三年至少修订一次；有下列情形之一的，应当及时进行修订：

- 涉及环境风险物质的种类或数量、生产工艺过程与环境风险防范措施或周边可能受影响的环境风险受体发生变化，导致公司环境风险等级变化的；

- 发生突发环境事件并造成环境污染的；

- 本公司组织机构和人员发生变化或者应急组织指挥体系或职责调整的；

- 环境应急预警机制、处置程序、应急保障措施以及事后恢复措施发生重大变化的；

- 重要应急资源发生重大变化的；

- 在突发事件实际应对和应急演练中发现问题，需要对环境应急预案做出重大调整的；

- 环境应急预案依据的法律、法规、规章等发生变化的；

- 环境保护主管部门或者本公司认为应当适时修订的其他情形。

当应急预案的修订涉及组织指挥体系与职责、应急处置程序、主要处置措施、突发事件分级标准等重要内容的，修订工作需参照预案制定步骤组织进行。环境应急预案个别内容进行调整的，修订工作可适当简化。

# 12预案实施和生效日期

本预案自印发之日起实时生效。

# 13附图

附图1 公司平面示意图

附图2 公司疏散路线示意图

附图3 风险源及应急物资分布图

# Text boxes

天津市突发环境事件应急预案

天津经济技术开发区突发环境事件应急预案

本企业突发环境事件应急预案

生产安全事故综合应急预案

集合点